## Slide 1
데이터 통신
실습02 – Switch Operation
201511054 컴퓨터과학과 임현

## Slide 2
The answers to the questions

## Slide 3: Questions on Task 1
On what port of the Switch the PC B is connected?
(PC B가 연결된 스위치의 포트는 무엇입니까?)
FastEhternet 0/3 Port 입니다.

## Slide 4: Questions on Task 1
Why did the Switch broadcast the initial ARP request from PC A?
(스위치가 PC A로부터 초기 ARP 요청을 브로드캐스팅 한 이유는 무엇입니까?)
초기에는 mac table에 PC B의 주소가 기록되어 있지 않기 때문에,
PC B의 주소가 어디에 있는지 모르기 때문입니다.
그리고 IP address가 상위 레이어에서 FFFF.FFFF.FFFF일 경우
브로드캐스트를 하라는 의미입니다.

## Slide 5: Questions on Task 1
What is the layer 3 protocol that Ping uses?
(Ping에서 사용하는 계층 3 프로토콜은 무엇입니까?)
“ICMP” 입니다.

## Slide 6: Questions on Task 1
List the MAC table contents of the Switch after the Ping process completes.
(Ping 프로세스가 완료된 후 스위치의 MAC 테이블 내용을 나열하십시오.)

## Slide 7: Questions on Task 1
List the ARP table contents of PC A after the Ping process completes.
(Ping 프로세스가 완료된 후 PC A의 ARP 테이블 내용을 나열하십시오.)

## Slide 8: Questions on Task 2
How does the Switch treat a frame with an unknown destination?
(스위치는 목적지를 알 수 없는 프레임을 어떻게 처리합니까?)
신호를 받은 포트를 제외한 스위치의 포트로 신호를 보냅니다. (Flooding)

## Slide 9: Questions on Task 3
What is the difference between the behaviors of Hub & Switch?
(Hub & Switch의 작동 방식에는 어떤 차이가 있습니까?)
Hub는 mac table에 기록이 되지 않아서 항상 전부 보내야하지만, (브로드캐스트)
Switch는 기록이 남아 이전 기록을 토대로 전부 보낼 필요성이 없다. (유니캐스트 가능)

## Slide 10
Screen captures

## Slide 11
Task 1

## Slide 28
Task 2

## Slide 36
Task 3